## Slide 1
Pet Health & Feed
Care System
양성모 | 김윤희
Iot Mini Project

## Slide 2
Contents
개요
개발환경
구성도
주요기능
STM-32
Application
DataBase (MariaDB)
5. 최종 구현 동영상
6. 차별성 및 활용방안

## Slide 3
개요
01

## Slide 4
  먹이 자동 보급
  건강관리를 위한 맥박 측정
  온/습도 확인
  원격 모니터링
개요
1인 가구의 증가에 따른 반려동물 시장이 증가함에 따라, 반려케어 시스템에 집중이 되고 있다. 반려인이 원격으로 영상을 관제하면서 먹이를 보급해주고, 맥박 측정시스템을 이용함으로써
반려동물의 건강관리가 가능하다.

## Slide 5
개발환경
02

## Slide 6
2. 개발 환경
NUCLEO-F429ZI
ARDUINO
MariaDB
Android Application

## Slide 7
구성도
03

## Slide 8
3. 구성도
Device
Main Server
Application
Database
ESP 8266
CSI Camera
HC-06
DH11
HC-SR04
OLED
HW827
UBUNTU

## Slide 9
주요기능
04

## Slide 10
4. 주요기능 및 코드 분석
1) 자동 사료 급식기
- Application 을 통한 사용자의 사료 공급 시간 예약
- 초음파 센서를 이용하여 반려동물 근접 시 ‘Feed time’ 전시 및 사료 공급
- 현재 시간 항시 출력
- Interrupt 기능
Button 1 – ‘Need Check’ 화면 출력 및 사용자에게 데이터 송신을 통하여 사료 양 데이터 저장
Button 2 - 날씨 전시 (온도/습도)
Button 3 – 모터 제어를 통한 먹이 공급
2) 반려동물 심박 측정기
- 심박측정 후 Bluetooth를 통해 Raspberry PI로 데이터 전송
- Raspberry Pi는 우분투 서버 DB로 값 전송
3) 2축 제어 카메라
- 카메라 스트리밍 (포트 8090) 자바스크립틀로 영상 확인 가능
- 서보 모터 2 개를 App를 활용하여 상하좌우 제어

## Slide 11
4. 주요기능 및 코드 분석 - STM32
1) 현재시간 전시를 위한 내장 RTC 기능 이용
<Pinout & configuration RTC 기능설정>
<현재시간 설정>
<최종 출력 데이터>
<stm32f4xx_hal_rtc.h >
typedef struct
{
uint8_t WeekDay;
uint8_t Month;
uint8_t Date;
uint8_t Year;
} RTC_DateTypeDef;
HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BCD);
HAL_RTC_GetDate(&hrtc, &sDate, RTC_FORMAT_BCD);
printf("20%02x-%02x-%02x", sDate.Year, sDate.Month, sDate.Date);
printf( "%s %02x:%02x:%02x", ampm[sTime.TimeFormat], sTime.Hours,sTime.Minutes, sTime.Seconds);
Code generate
<main.c>

## Slide 12
4. 주요기능 및 코드 분석 - STM32
2) 데이터값 전시를 위한 OLED 이용
OLED-STM32 연결 : I2C 통신 방식
<SSD1306 컨르롤러 GDDRAM >

## Slide 13
4. 주요기능 및 코드 분석 - STM32
2) 데이터값 전시를 위한 OLED 이용
SSD1306_GotoXY(3, 12); - 위치 지정
SSD1306_Puts(" Need ", &Font_11x18, 1); - 입력된 값을 출력
void SSD1306_GotoXY(uint16_t x, uint16_t y)
{
/* Set write pointers */
SSD1306.CurrentX = x;
SSD1306.CurrentY = y;
}
char SSD1306_Putc(char ch, FontDef_t* Font, SSD1306_COLOR_t color)
{
uint32_t i, b, j;
/* Check available space in LCD */
if (
SSD1306_WIDTH <= (SSD1306.CurrentX + Font->FontWidth) ||
SSD1306_HEIGHT <= (SSD1306.CurrentY + Font->FontHeight)
) {
/* Error */
return 0;
}
/* Go through font */
for (i = 0; i < Font->FontHeight; i++) {
b = Font->data[(ch - 32) * Font->FontHeight + i];
for (j = 0; j < Font->FontWidth; j++) {
if ((b << j) & 0x8000) {
SSD1306_DrawPixel(SSD1306.CurrentX + j, (SSD1306.CurrentY + i), (SSD1306_COLOR_t) color);
} else {
SSD1306_DrawPixel(SSD1306.CurrentX + j, (SSD1306.CurrentY + i), (SSD1306_COLOR_t)!color);
}
}
}
문자열로 입력된 값을 HEX 값 (0x00)
형태 변환
해당 주소
SSD1306_DrawPixel 함수 실행
color 변경

## Slide 14
4. 주요기능 및 코드 분석 - STM32
3) 알람설정 - 사용자에게 입력받은 값을 통한 알람 설정
[6]set@32@30
2시 32분 30초
모터 동작
(먹이 배급)
Wifi 통신을 통한 입력받은 값
설정된 값
설정된 시간 입력 값과 현재 시간 일치
if ( (sTime.Minutes == bcd_set_min)
&& (sTime.Seconds == bcd_set_sec))
void feed_one_time()
{
static uint8_t motor_control_value = 10;
motor_control_value += 30;
if (motor_control_value < 10)
motor_control_value = 10;
if (motor_control_value > 130)
motor_control_value = 130;
motor_control(motor_control_value);
}

## Slide 15
4. 주요기능 및 코드 분석 - STM32
3) 알람설정 시 주의사항
if ( (sTime.Hours == bcd_set_hour)
&& (sTime. Minutes == bcd_set_min))
char * pArray[ARR_CNT]={0};
set_hour = atoi(pArray[2]);
Set_min = atoi(pArray[3]);
값이 수신 되면 문자열에서 정수형태로 형 변환
값은 비교하기 위해서는 Binary → BCD 코드 변환 필요
내장 RTC sTime의 값은 모두 BCD 코드로 수신되기 때문
int DecimalToBCD(int a)
{
for (int shift = 0; a > 0; shift++, a /= 10)
{
bcd_pArray |= a % 10 << (shift << 2);
}
return bcd_pArray;
}
변환 함수를 실행
if문을 실행하기전 값 변환

## Slide 16
4. 주요기능 및 코드 분석 - 아두이노 (반려견 심박측정기)
1) 블루투스 및 심박센서
void loop()
{
for (uint16_t i = 0; i < samples; i++)
{
vReal[i] = analogRead(A0);
vImag[i] = 0.0;
delay(50);
}
Serial.println("measerment end");
FFT.Windowing(vReal, samples, FFT_WIN_TYP_HAMMING, FFT_FORWARD);
FFT.Compute(vReal, vImag, samples, FFT_FORWARD); /* Compute FFT */
FFT.ComplexToMagnitude(vReal, vImag, samples); /* Compute magnitudes */
Serial.println("Computed magnitudes:");
double x = FFT.MajorPeak(vReal, samples, samplingFrequency);
int result = int(x*60);
char sendData[20]= {0,};
sprintf(sendData, "[udb]hel@%d\r\n", result);
Serial1.write(sendData); }
심박수
데이터 수집
주파수 변환
(푸리에변환)
FFT
심박수 전송

## Slide 17
4. 주요기능 및 코드 분석 - 아두이노 (반려견 심박측정기)
데이터베이스
블루투스 통신
Raspberry Pi
심박수 측정 후 블루투스 통신을 통하여 데이터 결과를 Database에 저장

## Slide 18
4. 주요기능 및 코드 분석 - 아두이노 (반려견 심박측정기)
실제 심박수와 센서의 값과 근접

## Slide 19
4. 주요기능 및 코드 분석 - 안드로이드
1) PHP + MariaDB
안드로이드
PHP
데이터베이스
안드로이드에서 직접적인 DB접근을 막음

## Slide 20
4. 주요기능 및 코드 분석 - PHP
2) PHP
<?php
$mysql_host = "localhost";
$mysql_user = "ubuntu“;
$mysql_password = "didtjdah";
$mysql_db = "iotdb";
$conn = mysqli_connect($mysql_host, $mysql_user, $mysql_password, $mysql_db);
if (!$conn) {
die("Database Connect Error: " . mysqli_connect_error());
}
$android = strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], "Android");
if ((($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') && isset($_POST['submit'])) || $android)
{
$start_date = trim($_POST['start']);
$end_date = trim($_POST['end']);
$sql = "SELECT * FROM feed_info WHERE date >='$start_date' AND date <='$end_date'";
$result = mysqli_query($conn, $sql);
$i = 1;
if (mysqli_num_rows($result) >= 1 ) {
while( $i <= mysqli_num_rows($result) ){
$i++;
$member = mysqli_fetch_assoc($result);
echo "NAME:" . $member['name'] . ",DATA:".$member['date'].",TIME:".$member['time'].",FOOD:".$member['food']."\n";
}
} else {
echo "No Data.";
mysqli_close($conn);
exit;;
}
} else {
echo "No Android Device Detected.";
}
mysqli_close($conn);
?>
DB 접속
보낸 값 받기
(시작,끝 날짜)
데이터 베이스 검색
데이터
송신

## Slide 21
4. 주요기능 및 코드 분석 - PHP
3)
httpURLConnection = (HttpURLConnection) url.openConnection(); httpURLConnection.setReadTimeout(5000); httpURLConnection.setConnectTimeout(5000); httpURLConnection.setRequestMethod("POST"); //요청 방식을 POST로 합니다. httpURLConnection.connect(); String postParameters = "start=" + startDate + "&end=" + endDate; OutputStream outputStream = httpURLConnection.getOutputStream(); outputStream.write(postParameters.getBytes("UTF-8")); outputStream.flush(); outputStream.close(); InputStream inputStream; int responseStatusCode = httpURLConnection.getResponseCode(); Log.d(TAG, "POST response code - " + responseStatusCode); if(responseStatusCode == HttpURLConnection.HTTP_OK) { inputStream = httpURLConnection.getInputStream(); InputStreamReader inputStreamReader = new InputStreamReader(inputStream, "UTF-8"); BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(inputStreamReader); String line = null; while((line = bufferedReader.readLine()) != null){ if (!line.equals("")) { sendHistory(line); }
PHP 접속
날짜 전달
데이터 베이스
검색 결과 받기

## Slide 22
4. 주요기능 및 코드 분석 - Raspberry Pi
4) 블루투스 통신을 통한 CSI 카메라 각도 조절
if(*pArray[1]=='d'){
if(ang1 >= 24) continue;
ang1++;
softPwmWrite(SERVO1, ang1);
printf("u\r\n");
}else if(*pArray[1]=='u’){
if(ang1 <= 5) continue;
ang1--;
softPwmWrite(SERVO1, ang1);
printf("d\r\n");
}else if(*pArray[1]=='l'){
if(ang2 >= 24) continue;
ang2++;
softPwmWrite(SERVO2, ang2);
printf("r\r\n");
}else if(*pArray[1]=='r'){
if(ang2 <= 5) continue;
ang2--;
softPwmWrite(SERVO2, ang2);
printf("l\r\n");
}
‘d’- Down
‘u’- Up
‘l’- Left
‘r’- Right

## Slide 23
최종 구현 동영상
05

## Slide 24
3. 최종 구현
1) WEBCAM 스트리밍 및 카메라 컨트롤
라즈베리 파이 MJPG 스트리밍
카메라
서보모터

## Slide 25
3. 최종 구현
1) 사료 그래프

## Slide 26
3. 최종 구현
1) 심박 측정

## Slide 27
3. 최종 구현
1) 반려동물 사료 급식기 구현 영상

## Slide 28
차별성 및 활용방안
06

## Slide 29
7. 차별성 및 활용방안
1. 심전도 센서를 통한 데이터 값의 활용
1) 효율적인 사료 공급 가능
대중적인 사료 자동 보급기는 설정된 시간에 일정량의 사료를 보급하지만, 본 작품의 자동
보급기는 심박수에 따라 사료의 양 조절 가능
→ 건강 상태에 따라 적절한 양의 사료 보급 가능
2) 자동 의료 기록 생성
심전도 센서를 사용하여 받은 데이터 값을 Database 에 저장하고 사용자의
어플리케이션에서 실시간으로 확인이 가능함에 따라, 진료 시 건강상태 정보를 쉽게 수집 가능
2.다양한 서비스 제공 가능
1) 위급상황시, 심전도 센서로 감지된 건강상태를 사용자의 어플리케이션에 push alarm
수신
2) 원격 모니터링을 통한 반려견의 필요사항을 사용자가 실시간으로 제공 가능